Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА КАЊИЖА

www.kanjiza.rs

Број: 404-633/2018-I/А

Дана: 21.12. 2018. године

Кањижа, Главни трг 1.

У складу са чланом 54. став. 12. тачка 1. и чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2015, 14/2015 и 68/2015)

Наручилац врши

1. измену Конкурсне документације

за јавну набавку радова

чији је предмет -  Изградња система за заливање са одговарајућим електричним инсталацијама

обликоване по партијама од 1 до 2 и то:

Партија бр.1 - Изградња система за заливање у Народном парку у Кањижи

Партија бр.2 - Уређење дела електричне инсталације у Народном парку у Кањижи

у поступку јавне набавке мале вредности

ЈНМВ број: 64/2018

Дана 19.12.2018.године је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке  мале вредности за набавку радова - Изградња система за заливање са одговарајућим електричним инсталацијама, ЈНМВ број: 64/2018, у којој конкурсној документацији Наручилац врши измену и допуну на следећи начин:

I

У конкурсној документацији бр. 404-633/2018-I/А од 18.12.2018. године  мења се део ТЕХНИЧКОГ ОПИСА - ПАРТИЈА БРОЈ 1 - Изградња система за заливање у Народном парку у Кањижи, у тачки „Електромагнетни вентили:“ алинеја 2. (стр.8/96)  где уместо:

„Електомагнетни вентили се активирају помоћу соленоида који се напајају из управљачке јединице напоном од 24V или  9V  тамо где немамо могућности да управљачку јединицу прикључимо на мрежу од 220 V.  У обе варијанте струја која се води од управљачке јединице до електромагнетних вентила није опасна за људе и животиње.”

сада гласи:

„Електомагнетни вентили се активирају помоћу соленоида који се напајају из управљачке јединице напоном од 9V  тамо где немамо могућности да управљачку јединицу прикључимо на мрежу од 220 V.  Струја која се води од управљачке јединице до електромагнетних вентила није опасна за људе и животиње.”

II

У  поглављу 6.1.1.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2) Партија бр.1 - Изградња система за заливање у Народном парку у Кањижи мења се ред. бр. 3.1. (стр. 34/96) где уместо:

| 3.1 | VODOVODNE CEVI OD HDPE U KOTURU, ZA NP10 BARA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka, transport i montaža vodovodnih cevi od tvrdog polietilena nazivnog pritiska od 6bara, prečnika i klase određene projektom. |  |  |  |  |
|  | Obračun je po m postavljenog cevovoda za sav rad i materijal prema tipu cevi. |  |  |  |  |
|  | HDPE CEV prečnika Ø 32/10 bara | m | 1.000,00 |  |  |
|  | HDPE CEV prečnika Ø 40/10 bara | m | 250,00 |  |  |

сада гласи:

| 3.1 | VODOVODNE CEVI OD HDPE U KOTURU, ZA NP6 BARA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka, transport i montaža vodovodnih cevi od tvrdog polietilena nazivnog pritiska od 6bara. |  |  |  |  |
|  | Obračun je po m postavljenog cevovoda za sav rad i materijal prema tipu cevi. |  |  |  |  |
|  | HDPE CEV prečnika Ø 32/6 bara | m | 1.000,00 |  |  |
|  | HDPE CEV prečnika Ø 40/6 bara | m | 250,00 |  |  |

III

У  поглављу 6.1.1.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2) Партија бр.1 - Изградња система за заливање у Народном парку у Кањижи мења се ред. бр. 3.3. (стр. 34/96) где уместо:

| 3.3 | SPOJNICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka, transport i montaža svih potrebnih spojnica za spajanje cevi cevovoda prema projektu. |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  |  |

сада гласи:

| 3.3 | SPOJNICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka, transport i montaža svih potrebnih spojnica za spajanje cevi cevovoda. |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  |  |

IV

У  поглављу 6.1.1.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2) Партија бр.1 - Изградња система за заливање у Народном парку у Кањижи мења се ред. бр. 3.4. (стр. 34/96) где уместо:

| 3.4 | RASPRŠIVAČI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka, transport i montaža raspršivača sa diznama i svim potrebnim fitinzima za spajanje raspršivača i cevi prema projektu. |  |  |  |  |
|  | Obračun je po komadu za sav rad i materijal. |  |  |  |  |
|  | Raspršivač tipa MPR ili odgovarajući, domet mlaza je od 1,5-10,7m. | kom | 125,00 |  |  |

сада гласи:

| 3.4 | RASPRŠIVAČI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka, transport i montaža raspršivača sa diznama i svim potrebnim fitinzima za spajanje raspršivača i cevi . |  |  |  |  |
|  | Obračun je po komadu za sav rad i materijal. |  |  |  |  |
|  | Raspršivač tipa MPR ili odgovarajući, domet mlaza je od 1,5-10,7m. | kom | 125,00 |  |  |

V

У  поглављу 6.1.1.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2) Партија бр.1 - Изградња система за заливање у Народном парку у Кањижи мења се ред. бр. 3.9. (стр. 35/96) где уместо:

| 3.9 | ELEKTROMAGNETNI VENTILI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka, transport i montaža elektromagnetnih ventila "HUNTER" tipa " PGV 101 SN ili odgovarajućeg, sa fitinzima za spajanje elektromagnetnih ventila i spajanje kablova iz solenoida sa vodonepropusnim silikonskim spojnicama 3M ili odgovarajućim prema projektu. |  |  |  |  |
|  | Obračun je po komadu za sav rad i materijal. | kom | 10 |  |  |

сада гласи:

| 3.9 | ELEKTROMAGNETNI VENTILI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka, transport i montaža elektromagnetnih ventila "HUNTER" tipa " PGV 101 SN ili odgovarajućeg, sa fitinzima za spajanje elektromagnetnih ventila i spajanje kablova iz solenoida sa vodonepropusnim silikonskim spojnicama 3M ili odgovarajućim. |  |  |  |  |
|  | Obračun je po komadu za sav rad i materijal. | kom | 10 |  |  |

VI

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавну набавку:

| Ред.бр. | Име и презиме | Потпис |
| --- | --- | --- |
| 1. | Виг Ласло, службеник за јавне набавке, председник |  |
| 2. | Фејстамер Корнелија, члан комисије |  |
| 3. | Калмар Бети, дипл. грађ. инг., члан комисије |  |

Напомена:

У прилогу се налази измењен ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2) Партија бр.1 - Изградња система за заливање у Народном парку у Кањижи, који је Понуђач у обавези да испуни и приложи приликом подношења понуде.

6.1.1.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2) Партија бр.1 - Изградња система за заливање у Народном парку у Кањижи

| Место издавања понуде |  |
| --- | --- |
| Датум |  |
| Рок важења понуде |  |
| Број понуде |  |

| Red. br. | Opis | j.m. | okvirna količina | jed. cena (din) bez PDV-a: | iznos (din) bez PDV-a: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4) x (5) |
| 1 | GEODETSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1 | OBELEŽAVANJE TRASE CEVOVODA |  |  |  |  |
|  | Obeležavanje se radi pre početka radova. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m obeleženog cevovoda. | m | 800,00 |  |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1 | ISKOP ROVA ZA POLAGANJE CEVI |  |  |  |  |
|  | Širina rova za cevovode je od 0,2m - 0,15m, a dubina od oko 0,3m. Iskop raditi sa odlaganjem iskopanog materijala sa strane. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m iskopanog rova. | m | 800,00 |  |  |
| 2.2 | ISKOP ROVA NA MESTIMA UGRADNJE PLASTIČNIH ŠAHTOVA |  |  |  |  |
|  | Iskop rova 50cm dubine za polaganje 2 komada plastična šahta "JUMBO" ili odgovarajući, dimenzija 0,64x0,495x0,305 za smeštaj elektromagnetnih ventila, kuglaste slavine i regulatora pritiska za zone sa cevima kap po kap. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 iskopanog materijala | m3 | 0,48 |  |  |
| 2.3 | ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM IZ ISKOPA |  |  |  |  |
|  | Zatrpavanje rova (cevi) materijalom iz iskopa. Zatrpavanje otpočeti nakon provere kvaliteta montaže cevovoda, odnosno posle ispiranja cevovoda i probe na pritisak. |  |  |  |  |
|  | Obračun je po m zatrpanog rova u sabijenom stanju za sav rad i materijal. | m | 800,00 |  |  |
| 2.4 | PODBUSIVANJE ISPOD STAZE |  |  |  |  |
|  | Podbusivanje ispod staze za postavljanje zastisne cev od PVC-a, sa radnim rupama |  |  |  |  |
|  | Obračun je po m podbusene staze | m | 12,00 |  |  |
| 3 | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.1 | VODOVODNE CEVI OD HDPE U KOTURU, ZA NP6 BARA |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža vodovodnih cevi od tvrdog polietilena nazivnog pritiska od 6bara. |  |  |  |  |
|  | Obračun je po m postavljenog cevovoda za sav rad i materijal prema tipu cevi. |  |  |  |  |
|  | HDPE CEV prečnika Ø 32/6 bara | m | 1.000,00 |  |  |
|  | HDPE CEV prečnika Ø 40/6 bara | m | 250,00 |  |  |
| 3.2 | Nabavka, transport i montaža PVC cevi Ø 110 |  |  |  |  |
|  | PVC CEV precnika Ø 110 | m | 8 |  |  |
| 3.3 | SPOJNICE |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža svih potrebnih spojnica za spajanje cevi cevovoda. |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  |  |
| 3.4 | RASPRŠIVAČI |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža raspršivača sa diznama i svim potrebnim fitinzima za spajanje raspršivača i cevi . |  |  |  |  |
|  | Obračun je po komadu za sav rad i materijal. |  |  |  |  |
|  | Raspršivač tipa MPR ili odgovarajući, domet mlaza je od 1,5-10,7m. | kom | 125,00 |  |  |
| 3.5 | CEVI KAP PO KAP |  |  |  |  |
|  | Obračun je po m cevi kap po kap sa svim potrebnim fitinzima za sav rad i materijal. |  |  |  |  |
|  | Nabavka i postavljanje cevi kap po kap: Polidrip ø16mm 33cm, debljina zida 1,1 mm 2 l/h | m | 1.000,00 |  |  |
|  | Fiting za kap po kap | pauš. | 1 |  |  |
| 3.6 | REGULATOR PRITISKA |  |  |  |  |
|  | Nabavka,transport i montaža regulatora pritiska 3/4" 2.1 bar |  |  |  |  |
|  | Obračun je po komadu za sav rad i materijal. | kom | 2 |  |  |
| 3.7 | REGULATOR PRITISKA |  |  |  |  |
|  | Nabavka,transport i montaža regulatora pritiska ACCUSYNCADJ ili odgovarajućeg , za regulaciju pritiska od 1.4 do 7 bara. Regulator se montira na elektromagnetni ventil |  |  |  |  |
|  | Obračun je po komadu za sav rad i materijal. | kom | 8 |  |  |
| 3.8 | SISTEM ZA ZALIVANJE KORENOVOG SISTEMA |  |  |  |  |
|  | Nabavka,transport I montaza RZWS 18/15 (45 cm telo) sistema za zalivanje korena stabala |  |  |  |  |
|  | Obračun je po komadu za sav rad i materijal. | kom | 12 |  |  |
|  | Fiting za sistem zalivanja korenovog sistema | pauš. | 1 |  |  |
| 3.9 | ELEKTROMAGNETNI VENTILI |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža elektromagnetnih ventila "HUNTER" tipa " PGV 101 SN ili odgovarajućeg, sa fitinzima za spajanje elektromagnetnih ventila i spajanje kablova iz solenoida sa vodonepropusnim silikonskim spojnicama 3M ili odgovarajućim. |  |  |  |  |
|  | Obračun je po komadu za sav rad i materijal. | kom | 10 |  |  |
| 3.10 | PLASTIČNI ŠAHTOVI |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža plastičnih šahtova za smeštaj elektomagnetnih ventila. |  |  |  |  |
|  | Obračun je po komadu za sav rad i materijal. |  |  |  |  |
|  | Kutija za ventile "JUMBO" ili odgovarajuća, pravougla, 640x495x305cm. | kom | 2 |  |  |
| 3.11 | NABAVKA FILTERA 6/4" |  |  |  |  |
|  | Filter se postavlja posle kuglastog ventila u vodomernom šahtu. |  |  |  |  |
|  | Obračun je po komadu postavljenog filtera sa potebnim spojnicama za sav rad i materijal. | kom | 1 |  |  |
| 3.12 | ELEMENTI ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE ZALIVNOG SISTEMA |  |  |  |  |
|  | Nabavka i montaža elemenata za automatsko upravljanje zalivnog sistema: Upravljačka jedinica "NODE" 600 z ili odgovarajuće, upravljanje sa 6 elektromagnetna ventila sa stubom i senzorom za kišu “Rain Click” ili odgovarajućim. |  |  |  |  |
|  | Obračun je po komadu za sav rad i materijal. |  |  |  |  |
|  | Upravljacki uređaj za unutrašnju montažu i senzor za kišu. | kom | 2 |  |  |
| 4 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 4.1 | ISPITIVANJE CEVOVODA NA PROBNI PRITISAK |  |  |  |  |
|  | Ispitivanje cevovoda na predviđeni probni pritisak. Pre konačnog zatrpavanja, cevovod se po deonicama ispituje na probni pritisak prema uputstvu proizvođača odabranih cevi. |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  |  |
| 4.2 | ISPIRANJE CEVOVODA |  |  |  |  |
|  | Ispiranje cevovoda posle montaže sistema, a pre puštanja raspršivača u rad, kako ne bi došlo do začepljenja dizni raspršivača od prljavštine koja je mogla dospeti u sistem tokom montaže. |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno. | pauš. | 1 |  |  |
| 5 | IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA |  |  |  |  |
|  | Izrada projekta izvedenog stanja. |  |  |  |  |
|  | Obračun izvedenih radova je paušalno za kompletan projekat izvedenog stanja automatskog zalivnog sistema. | pauš. | 1 |  |  |
| UKUPNO (bez PDV-a): |  |

|  | Понуђач |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | (потпис овлашћеног лица) |

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- Образац може да се попуни ручно-читко штампаним словима (али не графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних каратктеристика

- Уколико понуду подноси група понуђача образац структуре цене потписује и оверава печатом члан групе понуђача - носилац посла.

Напомене:

Количине радова у спецификацији дате су оквирно, као помоћ понуђачима за квалитетно формирање понуђене цене и лакше упоређивање понуда.

Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити веће или мање количине предметних радова а све у зависности од својих конкретних потреба.

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.