Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА КАЊИЖА

www.kanjiza.rs

Број: 404-315/2020-I

Дана: 19. 06. 2020. године

Кањижа

Главни трг 1.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАБАВКА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР

Јавна набавка мале вредности

Број набавке: 30/2020

Конкурсна документација садржи 47 страницу

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке под редним бројем 30/2020, деловодни број 404-315/2020-I и Решења о образовању комисије за јавну набавку 30/2020, деловодни број 02-146/2020-I, припремљена је:

# КОНКУРСНА   ДОКУМЕНТАЦИЈА

За набавку добара – набавка система за видео надзор

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 3 |
| IV | Техничка документација и планови | 8 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 8 |
| VI | Критеријум за доделу уговора | 14 |
| VII | Образац понуде | 15 |
| VIII | Образац структуре цене | 19 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 34 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 35 |
| XI | Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона | 36 |
| XII | Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. И 76. закона | 37 |
| XIII | Други обавезни обрасци | 38 |
| XIV | Модел уговора | 39 |
| XV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 42 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Општина Кањижа, 24420 Кањижа, Главни трг бр.1.

www.kanjiza.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 30/2020 је набавка система за видео надзор.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не води се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Виг Ласло, тел. 024/875-166, e-mail: viglaci@kanjiza.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 30/2020 је набавка система за видео надзор, ОРН: 32323500  - систем за видео надзор.

2. Партије

Јавна набавка бр. 30/2020  није обликована у партијама.

3. Врста оквирног споразума

Јавна набавка бр. 30/2020 не спроводи се ради закључења оквирног споразума.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ.

5.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

5.5.1. Tehnički opis

Predmet projekta je sistem video nadzora u opštini Kanjiža, u mestima Horgoš, Kanjiža i Male Pijace, ukupno na šest lokacija, sve prema zahtevu Investitora.

• Klasifikacija objekta

Klasifikacija objekta u zavisnosti od spoljašnjih uticaja nije potrebna jer predmetne instalacije se ne nalaze u zgradama.

Obzirom da su sve instalacije i oprema nalaze na javnim površinama na postojećim i novim stubovima, izloženi atmosferskim uticajima, kao i eventualnim vandalskim delovanjima, sva predviđena oprema je u zaštiti IP65-IP67 odnosno IK08-IK10.

• Telekomunikacione instalacije

Sistem video nadzora je predviđen na ukupno šest, prema izveštaju Investitora, trenutno najkritičnijih lokacija u opštitni Kanjiža. Lokacija samih kamera je izabrana u skaldu sa zahtevom Investitora u cilju da pokriju ta potencijalna mesta dešavanja od interesa za praćenje, odnosno za naknadnu analizu. Sistem video nadzora će imati dvojnu funkciju. Kao prvo, samim montiranjem sistema služiće kao preventivna (obeshrabrujuća) mera protiv huliganskovandalskih

delovanja određenih grupa i pojedinaca na tim kritičnim lokacijama. Istovremeno, služiće se i kao pomoć svim nadležnim organima za pronalaženje izvršitelja prekršaja i/ili krivičnih dela pomoću analize snimaka kamera.

Sistem se montira delom na postojeće stubove TK mreže, a na nekim mestima se postavljaju novi stubovi za nošenje TK opreme video nadzora.

Horgoš, ul. Vojvođanska i Petefi Šandora

Napajanje sistema se vrši sa postojećeg ormana mernog mesta, koji se nalazi na lokaciji označen u grafičkoj dokumentaciji.

Kamere se postavljaju na nove stubove u ulici Vojvođanska, dok u ulici Petefi Šandora na postojeće stubove, prema grafičkoj dokumentaciji. Fiksiranje kamera se vrši odgovarajućim obujmicama za okrugli stub.

Sve kamere su vandalotporne bullet kamere, sa PoE napajanjem, tehničkih karakteristika prema specifikaciji.

Kamere se povezuju na najbliži orman samonosećim SFTP kablovima.

Jedna kamera na stubu na raskrsnici ul.Subotički put – Vojvođanska poseduje funkciju prepoznavanja registarskih oznaka na motornim vozilima.

Novi stubovi su drveni stubovi ukupne dužine 7m. Ugrađuju se bušenjem rupe u zemlju i nabijanjem zemlje oko stuba. Na stubove pri vrhu se montira sva potrebna pomoćna oprema za nošenje TK instalacije i opreme.

Ormani za smeštaj TK opreme su montirani na stubove, na tri lokacije, na početku Vojvođanske, na raskrsnici Vojvođanska-Petefi Šandora i na raskrsnici Petefi Šandora-Radnička. Lokacija ormana su izabrana u skladu sa mogućnostima dopreme signala SFTP kablovima do switch-a, uzimajući u obzir i lokaciju postojećeg EE napajanja 230V. U ormanima se nalazi industrijski switch, napajanje 230V, stezaljke, optička kutija, itd, sve prema opisu iz predmera radova.

Između ormana na stubovima se postavljaju sledeći samonoseći kablovi: energetski kabel za napajanje 230V i optički sa 6 vlakana za prenos informacija.

Horgoš, kružni tok

Napajanje sistema se vrši sa postojećeg ormana na stubu javne rasvete u kružnom toku, orman se nalazi na lokaciji označen u grafičkoj dokumentaciji.

Kamere se postavljaju na postojeće stubove javne rasvete, prema grafičkoj dokumentaciji. Fiksiranje kamera se vrši odgovarajućim obujmicama za okrugli stub.

Sve kamere su vandalotporne bullet kamere, sa PoE napajanjem, tehničkih karakteristika prema specifikaciji.

Sve tri kamere poseduju funkciju prepoznavanja registarskih oznaka na motornim vozilima. Kamere se povezuju na orman samonosećim SFTP kablovima.

Na stubove se montira sva potrebna pomoćna oprema za nošenje TK instalacije i opreme.

Orman za smeštaj TK opreme se montira na stub, na kojoj je i postojeći orman i gde se nalazi i napajanje 230V.

U ormanu se nalazi industrijski switch, napajanje 230V, stezaljke, optička kutija, itd, sve prema opisu iz predmera radova.

Horgoš, server

Za kamere postavljene u Horgošu, potrebno je obezbediti prenos signala do servera koji se nalazi u Policijskoj stanici Horgos. Prenos od kamera postavljenih na terenu do servera-a treba da se odvija na dedikovanom prenosnom kanalu tako, da izmedju ovih tacaka nijedan drugi uredjaj ne moze da prima, ometa ili manipulise pakete koje kamere prenose do DVR-a.  Kod prenosa pod punim opterecenjem (prenosom slika sa svih kamera u najvecoj rezoluciji istovremeno) u bilo kom probnom intervalu od 60 minuta RTD (Round Trip Delay tzv. 'ping') u 99% odgovora ne sme da bude veci od 1 ms.

U stanici se montira RACK orman 9U za smeštaj potrebne aktivne i pasivne opreme, i to

sledeće: mrežni video rekorder 16 kanala, svitch, UPS za obezbeđenje napajanja sistema u slučaju ispada mrežnog napajanja, itd. Takođe se predviđa i jedan desktop računar sa monitorom i odgovarajućim softverom za praćenje video nadzora.

Kanjiža, Narodni park, deo 1

Napajanje sistema se vrši sa postojećeg ormana mernog mesta, koji se nalazi na lokaciji označen u grafičkoj dokumentaciji. Od mernog ormana do ormana u objektu se polaže podzemni EE kabel za napajanje sistema video nadzora.

Dve kamere se postavljaju na postojeći objekat, tri kamere na postojeći stub javne rasvete kod igrališta i tri kamere na novi stub, sve prema grafičkoj dokumentaciji. Fiksiranje kamera se vrši odgovarajućim nosačima kamera na zidu odnosno obujmicama za okrugli stub.

Sve kamere su vandalotporne bullet kamere, sa PoE napajanjem, tehničkih karakteristika prema specifikaciji.

Kamere se povezuju na orman SFTP kablovima.

Novi stub je drveni stubovi ukupne dužine 7m. Ugrađuje se bušenjem rupe u zemlju i nabijanjem zemlje oko stuba. Na stubove pri vrhu se montira sva potrebna pomoćna oprema za nošenje TK instalacije i opreme.

Ormani za smeštaj TK opreme su u objektu i na novom stubu. Lokacija ormana su izabrana u skladu sa mogućnostima dopreme signala SFTP kablovima do switch-a, uzimajući u obzir i lokaciju postojećeg EE napajanja 230V. U ormanima se nalazi industrijski switch, napajanje 230V, stezaljke, optička kutija, itd, sve prema opisu iz predmera radova. U ormanu u objektu se dodatno nalazi i mrežni video rekorder sa HDD, za snimanje svih kamera na ovoj lokaciji. Prenos signala na udaljenu lokaciju se vrši pomoću postojeće internet konekcije.

Između ormana polažu se sledeći podzemni kablovi: energetski kabel za napajanje 230V i optički sa 6 vlakana za prenos informacija. Kamere se povezuju na najbliži orman samonosećim SFTP kablovima.

Kanjiža, Narodni park, deo 2

Napajanje sistema na ovoj lokaciji se vrši sa postojećeg napajanja u stubovima javne rasvete, koje je predviđeno za ukrasnu novogodišnju rasvetu, i stalno je pod naponom.

Kamere se postavljaju na postojeće stubove na dve lokacije, sve prema grafičkoj dokumentaciji. Fiksiranje kamera se vrši odgovarajućim nosačima kamera na zidu odnosno obujmicama za okrugli stub.

Sve kamere su vandalotporne bullet kamere, sa PoE napajanjem, tehničkih karakteristika prema specifikaciji.

Kamere se povezuju na orman SFTP kablovima.

Ormani za smeštaj TK opreme se montiraju na predmetne stubove javne rasvete. Lokacija ormana su izabrana u skladu sa mogućnostima dopreme signala SFTP kablovima do switch-a, uzimajući u obzir i lokaciju postojećeg EE

napajanja 230V. U ormanima se nalazi industrijski switch, napajanje 230V, stezaljke, optička kutija, itd, sve prema opisu iz predmera radova.

Na ovim lokacijama snimanje se vrši samo na licu mesta na SD karticu 128GB, i po potrebi se pregledava snimak sa kartice. Prenos na udaljenu lokaciju ne postoji zbog nepostojanja internet konekcije.

Kanjiža, igralište

Napajanje sistema se vrši sa postojećeg EE ormana.

Sve tri kamere se postavljaju na postojeći betonski stub, sve prema grafičkoj dokumentaciji. Fiksiranje kamera se vrši odgovarajućim nosačima kamera za stub.

Sve kamere su vandalotporne bullet kamere, sa PoE napajanjem, tehničkih karakteristika prema specifikaciji.

Kamere se povezuju na orman SFTP kablovima.

Na stub pri vrhu se montira sva potrebna pomoćna oprema za nošenje TK instalacije i opreme.

Orman za smeštaj TK opreme se montira na stubu. Lokacija ormana je izabran u skladu sa mogućnostima dopreme signala SFTP kablovima do switch-a, uzimajući u obzir i lokaciju postojećeg EE napajanja 230V. U ormanima se nalazi industrijski switch, napajanje 230V, stezaljke, optička kutija, itd, sve prema opisu iz predmera radova. U ormanu se dodatno nalazi i mrežni video rekorder sa HDD, za snimanje svih kamera na ovoj lokaciji. Prenos signala

na udaljenu lokaciju se vrši pomoću postojeće internet konekcije.

Male Pijace, groblje

Napajanje sistema se vrši sa postojećeg EE ormana.

Sve tri kamere se postavljaju na novi stub, sve prema gračkoj dokumentaciji. Fiksiranje kamera se vrši odgovarajućim nosačima kamera na zidu odnosno obujmicama za okrugli stub.

Sve kamere su vandalotporne bullet kamere, sa PoE napajanjem, tehničkih karakteristika prema specifikaciji.

Kamere se povezuju na orman SFTP kablovima.

Novi stub je drveni stubovi ukupne dužine 7m. Ugrađuje se bušenjem rupe u zemlju i nabijanjem zemlje oko stuba. Na stubove pri vrhu se montira sva potrebna pomoćna oprema za nošenje TK instalacije i opreme.

Orman za smeštaj TK opreme je na novom stubu. Lokacija ormana su izabrana u skladu sa mogućnostima dopreme signala SFTP kablovima do switch-a, uzimajući u obzir i lokaciju postojećeg EE napajanja 230V. U ormanima se nalazi industrijski switch, napajanje 230V, stezaljke, optička kutija, itd, sve prema opisu iz predmera radova. U ormanu se dodatno nalazi i mrežni video rekorder sa HDD, za snimanje svih kamera na ovoj lokaciji.

Na ovoj lokaciji snimanje se vrši snimanje na licu mesta na HDD, i po potrebi se pregledava snimak sa rekordera. U tu svrhu položen je SFTP kabel do postojećeg ormana, koji je dostupan sa zemlje. Prenos na udaljenu lokaciju ne postoji zbog nepostojanja internet konekcije.

5.5.2. Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje

Celokupna telekomunikaciona instalacija objekta mora se izvesti prema ovom projektu, a moraju se pridržavati SRPS, Tehnički propisi, Tehničke preporuke i uputsva, koji su korišćeni i pri izradi projekta, a posebno:

1. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA (Sl. list SFRJ br. 53/88 i 54/88 i Sl. list SRJ br. 28/95)

2. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU OD STATIČKOG ELEKTRICITETA (Sl.list SFRJ br. 62/73)

3. PROPISI ZJPTT

4. UPUTSTVO O IZRADI PTT INSTALACIJA I VODOVA (PTT VJESNIK 3/75)

5. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA KABLOVSKE DISTRIBUTIVNE SISTEME I ZAS (Sl. list SFRJ 66/87)

6. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOJOM MORAJU

BITI SNABDEVENI SISTEMI, OPREMA I UREĐAJI ZA OTKRIVANJE POŽARA I ALARMIRANJE (Sl. List SRJ br. 30/95)

7. PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA (Sl. glasnik RS br. 73/19)

8. ZAKON O PLANIRANU I IZGRADNJI (Sl. glasnik RS, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, /2013–odluka US, 98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon i 9/2020)

9. ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA (Sl. Glasnik RS br. 111/09, 20/15, 87/18)

10. ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU (Sl. glasnik RS br. 101/05, 91/15, 113/17)

11. SRPS HD 60364-1 El. instalacije niskog napona - osnovni principi, procena opštih karakteristika, definicije

12. SRPS HD 60364-4-41 Zaštita od električnog udara

13. SRPS HD 60364-4-43 Zaštita od prekomerne struje

14. SRPS HD 60364-5-51 Izbor i postavljanje električne opreme - opšta pravila

15. SRPS HD 60364-5-52 Električni razvod

16. SRPS HD 60364-5-54 Uzemljenje, zaštitni provodnici i zaštitni provodnici za izjednačavanje potencijala

17. SRPS EN-54 Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi

18. Svi ostali SRPS koji tretiraju ovakvu vrstu objekta

Pre početka izvođenja radova izvođač je dužan da prouči tehničku dokumentaciju, izvrši upoređenje dokumentacije sa stanjem i situacijom na objektu, i eventualna odstupanja ili nužnost izmena signalizitrati projektantu.

Za svako odstupanje od projekta, izvodjač mora imati saglasnost projektanta.

Svi ugrađeni materijali, aparati i oprema mora imati projektovane karakteristike ili bolje, odgovarati SRPS standardima i posedovati ateste o ispitivanju kavaliteta i karakteristika.

Kod izvođenja elektro radova voditi računa da se što manje oštećuju već izvedeni radovi i druge instalacije i sprovesti koordinaciju redosleda radova sa drugim strukama.

U toku izvođenja radova izvođač i nadzorni organ su dužni sve izmene evedentirati u svoj primerak projekta i graficki ih prikazati crvenom trajnom bojom.

Za praćenje i kontrolu izvođenja radova, u skladu sa Zakonom mora biti imenovan ovlašćeni nadzorni organ.

Систем за видео надзор мора да испуњава минималне критеријуме ЕЕ, односно да испуњава најновије ENERGY STAR критеријуме енергетских својстава који су на снази на дан покретања поступка јавне набавке  и који су објављени на одговарајућој интернет страници на којој се објављују ENERGY STAR критеријуми енергетских својстава.

Минимални  критеријуми у погледу енергетске ефикасности примењују се без обзира на то да ли је за оцењивање понуда и доделу уговора ( у смислу закона којим се уређују јавне набавке) одређен критеријум економски најповољније понуде или најниже понуђене цене.

Наручилац у техничкој  спецификацији  која је саставни део конкурсне документације може да одреди минималне критеријуме ЕЕ за горе наведена информатичка добра и да наведе документацију којом се доказује испуњеност тих критеријума, или као доказ да  канцеларијска  информатичка  опрема испуњава минималне критеријуме ЕЕ може представљати и  Изјава понуђача.

Изјава понуђача   је саставни део конкурсне документације.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Нема.

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- брисана

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), – не постоји дозвола предвиђена посебним прописом за обављање предметне делатности.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази за време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом,

2.  Да располаже неопходним техничким и кадровским капацитетом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75.став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних условаза учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве осим(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона (Образац изјаве понуђача, је саставни део конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у      складу са чл. 77. став 1. тачка 5. Закона, понуђач доказује достављањем важеће

дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. –не постоји

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

| Р.БР. | ДОДАТНИ УСЛОВИ: | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неопходан финансијски капацитет : - да понуђач није био у блокади у последњих 12 месеци од дана објављивања јавног позива. | - Потврда о броју дана неликвидности за период од 12 (дванаест) месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки коју издаје Народна банка. Понуђач није дужан да доставља наведени доказ, с обзиром да су тражени подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије. |
| 2 | Неопходан пословни капацитет: а) да Понуђач поседује важећи сертификат или потврду о усклађености система управљања квалитетом са захтевима стандарда ISO 9001:2015 или одговарајуће, важећи сертификат или потврду о усклађености система менаџмента заштите здравља и безбедности на раду према захтевима стандарда OHSAS 18001:2007 или одговарајуће, важећи сертификат или потврду о усклађености система управљања заштитом животне средине са захтевима стандарда ISO 14001:2015 или одговарајуће, важећи сертификат или потврду о усклађености система управљања безбедности информација према захтевима стандарда ISO/IEC 27001:2013 или одговарајуће. Сертификати или потврде морају бити издати од стране Акредитованих сертификационих кућа. Подручје примене наведених сертификационих система мора да обухвата услуге техничког обезбеђења; б) да је Понуђач у 2019. години вршио услуге увођења система видео надзора на саобраћајницама у укупној вредности од минимум 850.000,оо динара без пдв-а; в) да је Понуђач дужан да поседује „MAF“ за увођење, односно инсталацију видео надзорног система на предметним објектима г) да Понуђач поседује Полису осигурања запослених од последица несрећног случаја (незгоде), који могу наступити за извршиоце понуђача, која гласи на име Понуђача и која је важећа на дан отварања понуда; д) да Понуђач поседује важећу Полису осигурања од опште одговорности (грађанско – правна одговорност) осигураника за штете услед смрти, повреде тела или здравља, као и уништења или оштећења ствари трећег лица, настале услед обављања делатности приватног обезбеђења. Осигурањем треба да је покривена и одговорност осигураника за штету због крађе или нестанка ствари. Сума осигурања по штетном догађају треба да износи минимално 1.000.000,00 ЕУР у динарској противвредности, по средњем курсу НБС за ЕУР и да важи за неограничени број штетних догађаја.Понуђач је дужан да обезбеди важећу полису током целог трајања уговора по предметној јавној набавци. | а) Копије тражених сертификата или потврда; б) Копије уговора Понуђача о пружању услуге увођења система видео надзора на саобраћајницама у укупној вредности од минимум 850.000,оо динара без пдв-а, као и потврде Наручиоца о пруженим услугама ; в) Потрда званичног дистрибутера видео надзорног система који ће бити инсталирани на предметним објектима; г) Копија захтеване полиса осигурања; д) Копија захтеване полиса осигурања. |
| 3 | Неопходан кадровски капацитет: а) да Понуђач има минимум 10 лице у радном односу који поседује Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника издату од стране Министарства унутрашњих послова, сагласно одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Сл. Гласник РС“ број 104/13, 42/15 и 87/18); б) да Понуђач има минимум 1 лице у радном односу који поседује Лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите издату од стране Министарства унутрашњих послова, сагласно одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Сл. Гласник РС“ број 104/13, 42/15 и 87/18); в) да Понуђач има у радном односу минимум 4 лица обучена за уградњу и одржавање понуђене опреме; | а) Копије М обрасца-пријава/одјава на обавезно осигурање и Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника за 10 лица издату од стране Министарства унутрашњих послова; б) Копије М обрасца-пријава/одјава на обавезно осигурање и Лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите за то лице издату од стране Министарства унутрашњих послова; в) Копије М обрасца-пријава/одјава на обавезно осигурање и потврда о обучености за уградњу и одржавање понуђене опреме, коју издаје произвођач опреме за минимум 4 лица; |
| 4 | да располаже довољним техничким капацитетом: а) да Понуђач поседује минимум 5 теретна возила у свом власништву или по основу закупа или лизинга; б) да Понуђач поседује минимум 5 ручних радио станица (МЛ,ПР), минимум 1 базну станицу(репетитор – FB), као и дозволе за коришћење радио-фреквенција за радио станице и репетитор, издате од стране РАТЕЛА са техничким прегледом; в) да Понуђач поседује технички тим за интервенцију који ће се у случају квара одазвати на позив на локицији најдуже у року од 2 сата; | а)За за свако од наведених возила доставити доказ о власништву или оверени уговор о лизингу (копија саобраћајне дозволе – уколико је издата нова саобраћајна дозвола, исту треба очитати и одштампати); б) Копије одговарајућих дозвола за коришћење радио-фреквенција за ручне радио станице, као и базну станицу(репетитор – FB), издате од стране РАТЕЛА са извештајима о техничком прегледу; в)Изјава Понуђача под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да поседује технички тим за интервенцију који ће се у случају квара одазвати на позив на локицији најдуже у року од 2 сата |

ОБАВЕЗАН  УСЛОВ:

Да има важећу Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника и Лиценцу за вршење вршење послова планирања система техничке заштите издате од стране Министарства унутрашњих послова сагласно одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Сл. Гласник РС“ број 104/13, 42/15 и 87/18).

(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН);

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:

Копија важеће Лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника и Лиценце за вршење вршење послова планирања система техничке заштите издате од стране Министарства унутрашњих послова сагласно одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Сл. Гласник РС“ број 104/13, 42/15 и 87/18).

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75.став 1. тач.1) до 4),  Закона о јавним набавкама. Приликом подношења понуде довољно је да прилаже копију Решења о упису у регистар понуђача или Извода о регистрованим подацима о понуђачу чиме потврђује да је уписан у регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

Споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

VI ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМ

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“на основу члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – набавка система за видео надзор, ЈН број 30/2020

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| БРОЈ И ДАТУМ ПОНУДЕ |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ |  |
| ПИБ |  |
| НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА |  |
| БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА |  |
| АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ( Е-mail ) |  |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ И ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ |  |
| ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ |  |
| ДЕЛОВОДНИ БРОЈ ПОНУДЕ |  |

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ЗАЈЕД. ПОНУДЕ |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ |  |
| ПИБ |  |
| НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА |  |
| БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА |  |
| АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ( Е-mail ) |  |

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ |  |
| ПИБ |  |
| НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА |  |
| БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА |  |
| АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ( Е-mail ) |  |

У случају већег броја  члана заједничке понуде или подизвођача треба фотокопирати табеле за њих.

2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

3. ПОДАЦИ РЕЛАВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом |  |

| РОК ИСПОРУКЕ | Рок испоруке и монтирања система за видео надзор је након потписивања уговора у року од 60 дана. |
| --- | --- |
| НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА | Наручилац ће вршити плаћање након испоруке и монтирања система видео надзора у року до 45 дана од дана службеног пријема фактуре и регистрације исте у Централном регистру фактура.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Аванс није дозвољен. |
| РЕКЛАМАЦИЈЕ И ПРИМЕДБЕ | Понуђач је дужан да у року од 5 дана на позив Наручиоца отклони све евентуалне грешке и недостатке о свом трошку, које се уоче приликом испоруке и монтирања и функционисања у гарантном року. |
| МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА | На наведеним местима монтирања (Хоргош, Кањижа и Мале Пијаце). |
| ГАРАНТНИ РОК | Гарантни рок за квалитет и функционисање система видео надзора је најмање 24 месеци. Опрема мора да испуњава минималне критеријуме енергетске ефикасности (ENERGY STAR) |

4. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ

ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА

| /навести део предмета набавке/ _____ % | ____________________ динара без ПДВ |
| --- | --- |

/ табелу под бројем 4. треба попунити само у случају подизвођача/

Потпис одговорног лица

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
|  | NAPOMENA: SAV PONUĐENI MATERIJAL TREBA DA JE ATESTIRAN, VISOKOG KVALITETA SA SERTIFIKATOM OD RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA. KOD IZRADE PONUDE PONUĐAČ JE DUŽAN DA NAVEDE TAČAN TIP I PROIZVOĐAČA PONUĐENE OPREME. PONUDA TREBA DA SADRŽI NABAVKU, TRANSPORT, MONTAŽU, POVEZIVENJE, FUNKCIONALNU PROBU, MERENJA I PUŠTANJE U RAD SA OBUKOM KORISNIKA KOMPLETNE INSTALACIJE KOJA JE PREDMET PROJEKTA. |  |  |  |  |
| RB | OPIS | JM | Količina | Jed.cena Bez PDV | Kol.x jed.cena bez PDV |
| 1. | Horgoš, ul. Vojvođanska i Petefi Šandora |  |  |  |  |
|  | VIDEO NADZOR |  |  |  |  |
| 1 | 4 MP Varifokal Bullet Mrežna Kamera minimalnih karakteristika: 1/3" progressive scan CMOS Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter Interfejsi: Audio ulaz/izaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, Video izlaz (kompozit), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Smart funkcije: Detekcija lica, Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konfilkt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N Napajanje: 12V DC, PoE Radna temperatura i nivo zaštite: -30 ºC do 60 ºC, IP67, IK10 | kom | 12 |  |  |
| 2 | 2 MP Kamera za prepoznavanje registarskih tablica u uslovima slabe vidljivosti minimalnih karakteristika: 1/1.8″ Progressive Scan CMOS Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR Optika: motorizovani varifokal od 8-32mm, IC osvetljenje: Smart diode dometa do 100 metara, IR cut filter sa automatskim prekidačem Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Alarmni ulazi/izlazi 1/1, Video izlaz (composite), Slot za SD karticu do 128GB Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI Video kompresija: H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG Smart funkcije: Auto fokus, Detekcija vozila brzine do 120km/h. Podržava detekciju u 4 trake. Preporučuje se podešavanje na 1 ili 2 trake za najbolje performanse. Black / White lista skladištenje do 2048 vozila. Alarm: Drumski saobraćaj, Detekcije: pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, konfilikt IP adresa, HDD greške Ostale karakteristike: WDR 120dB, 3D DNR, BLC, EIS, D/N, funkcija odmagljivanja, Logo slika, poseduje grejač za niske temperature Napajanje: 12V DC, PoE Radna temperatura i nivo zaštite: -40 ºC do +60 ºC, IP67 | kom | 1 |  |  |
| 3 | Nosač kamere za montažu na stub sa kutijom za smeštaj kablova. | kom | 13 |  |  |
| 4 | Metalni orman 500x500x250mm sa montaznom policom IP65, sa nosačem za montažu na stub | kom | 3 |  |  |
| 5 | Industrijski PoE svič minimalnih karakteristika: 8x10/100/1000Base-T PoE, 4X1000Base-X SFP uplink Standardi: IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE 802.3af, IEEE, 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEC61000-4-5, IEC61000-4-2 IEC61000-4-4 PoE standard 802.3af/at PoE snaga Port T1 60W HPoE，Port T2~T8 PoE(30W) Napajanje DC 48~57V Radna temperatura -40ºC~75ºC | kom | 2 |  |  |
| 6 | Industrijski PoE svič minimalnih karakteristika: 8x10/100Base-T PoE, 1X1000Base-X SFP uplink, 1X10/100/1000Base-T uplink Standardi: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, EEE802.3 X PoE standard 802.3af/at PoE snaga 44~57V DC , 30W maksimalno po portu, ukupno 150W Napajanje DC 48~57V Radna temperatura -40ºC~75ºC | kom | 1 |  |  |
| 7 | SFP Modul 20 km 1310/1550nm BiDi ! u paru | kom | 3 |  |  |
| 8 | Eksterni samonoseći SFTP kabl katergorije 5, sa čeličnom žicom | met | 850 |  |  |
| 9 | Ostali instalacioni materijal(konektori, sitni potrošni materijal…) | kom | 1 |  |  |
| 10 | Podešavanje I puštanje u rad | kom | 1 |  |  |
|  | OPTIKA |  |  |  |  |
| 11 | Optički kabal 6 vlakana | met | 400 |  |  |
| 12 | Fiber optic disribution box.waterproof | kom | 3 |  |  |
| 13 | SC-APC / LC-(U)PC | kom | 4 |  |  |
| 14 | PIGTAIL SC/APC 1,5m | kom | 4 |  |  |
| 15 | SC/APC adapter | kom | 4 |  |  |
| 16 | Zavarivanje optičkih vlakana | kom | 4 |  |  |
| 17 | Ostali instalacioni materijal(španeri, prolazni noači I ostali potrošni materijal…) | kom | 1 |  |  |
| 18 | Ugradnja, merenje I puštanje u rad | kom | 1 |  |  |
|  | STUBOVI |  |  |  |  |
| 19 | Drveni stub sa potrebnim nosačima kablova, ukupne dužine 7 metara sa ugradnjom | kom | 5 |  |  |
| 20 | Kabal samonoseći 3x2,5 | met | 400 |  |  |
| 21 | Redna stezaljka RST | kom | 3 |  |  |
| 22 | Utičnica za nazidnu montažu | kom | 3 |  |  |
| 23 | Ostali instalacioni materijal(C šine, španeri, prolazni nosači I ostali potrošni materijal) | kom | 1 |  |  |
| 24 | Montaža, povezivanje I puštanje u rad | kom | 1 |  |  |
| 1. | Horgoš, ul. Vojvođanska i Petefi Šandora | UKUPNO |  |  |
| 2. | Horgoš, kružni tok |  |  |  |  |
|  | VIDEO NADZOR |  |  |  |  |
| 1 | 2 MP Kamera za prepoznavanje registarskih tablica u uslovima slabe vidljivosti minimalnih karakteristika: 1/1.8″ Progressive Scan CMOS Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR Optika: motorizovani varifokal od 8-32mm, IC osvetljenje: Smart diode dometa do 100 metara, IR cut filter sa automatskim prekidačem Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Alarmni ulazi/izlazi 1/1, Video izlaz (composite), Slot za SD karticu do 128GB Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI Video kompresija: H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG Smart funkcije: Auto fokus, Detekcija vozila brzine do 120km/h. Podržava detekciju u 4 trake. Preporučuje se podešavanje na 1 ili 2 trake za najbolje performanse. Black / White lista skladištenje do 2048 vozila. Alarm: Drumski saobraćaj, Detekcije: pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, konfilikt IP adresa, HDD greške Ostale karakteristike: WDR 120dB, 3D DNR, BLC, EIS, D/N, funkcija odmagljivanja, Logo slika, poseduje grejač za niske temperature Napajanje: 12V DC, PoE Radna temperatura i nivo zaštite: -40 ºC do +60 ºC, IP67 | kom | 3 |  |  |
| 2 | Nosač kamere za montažu na stub sa kutijom za smeštaj kablova. | kom | 3 |  |  |
| 3 | Metalni orman 300x300x200 sa montaznom policom IP65, sa nosačem za montažu na stub | kom | 1 |  |  |
| 4 | Industrijski PoE svič minimalnih karakteristika: 4x10/100Base-T PoE, 1X100Base-X SFP uplink, 1X10/100Base-T uplink Standardi: IEEE802.3 、IEEE802.3u、EEE802.3 X PoE standard 802.3af/at PoE snaga 44~57V DC , 30W maksimalno po portu, ukupno 60W Napajanje DC 48~57V Radna temperatura -40ºC~75ºC | kom | 1 |  |  |
| 5 | SFP 20 km 1310/1550nm BiDi ! u paru | kom | 1 |  |  |
| 6 | Eksterni samonoseći SFTP kabl katergorije 5, sa čeličnom žicom | met | 120 |  |  |
| 7 | Ostali instalacioni materijal(španeri, prolazni noači I ostali potrošni materijal…) | kom | 1 |  |  |
| 8 | Montaža, povezivanje I puštanje u rad | kom | 1 |  |  |
|  | NAPAJANJE |  |  |  |  |
| 11 | Utičnica za nazidnu montažu | kom |  |  |  |
| 12 | Ostali instalacioni materijal(C šine, španeri, prolazni nosači I ostali potrošni materijal) | kom |  |  |  |
| 13 | Montaža, povezivanje I puštanje u rad | kom |  |  |  |
| 2. | Horgoš, kružni tok | UKUPNO |  |  |
| 3. | Horgoš, server |  |  |  |  |
| 1 | 16-kanalni mrežni snimač minimalnih karakteristika: Rezolucija snimanja: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Smart funkcije: Prikaz uživo, reprodukcija, snimanje, izrada sigurnosnih kopija i udaljeni pristup u isto vreme. Funkcije: detekcija pokreta, video gubitak, maskiranje kamera, offline kamera. Kompresija: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4/MJPEG Ulazno / izlazni saobraćaj: 160/256Mbps Video/audio izlazi: HDMI: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz,1600 × 1200/60Hz... VGA maksimum 1920 × 1080p/60Hz Dekodiranje: 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps) Mrežni protokoli:TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS POE interfejs: 16xRJ-45 100Mb/s, ≤200W Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485 (half-duplex), RS-232 , 2 x USB 2.0 interfejs prednji,1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 16/4 Hard disk prostor: 4 sata HDD do 8TB kapaciteta Opšte: Napajanje 240 VAC, Radna temperatura: - 10 ºC ~+55 ºC | kom | 1 |  |  |
| 2 | Hard disk kapaciteta 4 TB, namenjen za upotrebu u video snimačima | kom | 2 |  |  |
| 3 | Rack orman 9U/19”, nazidni | kom | 1 |  |  |
| 4 | Polica fiksna dubine 265mm | kom | 1 |  |  |
| 5 | Razdelnik sa 8 utičnih mesta, rek montaža | kom | 1 |  |  |
| 6 | UPS, 230V, 1000VA | kom | 1 |  |  |
| 7 | Industrijski PoE svič minimalnih karakteristika: 8x10/100/1000Base-T PoE, 4X1000Base-X SFP uplink Standardi: IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE 802.3af, IEEE, 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEC61000-4-5, IEC61000-4-2 IEC61000-4-4 PoE standard 802.3af/at PoE snaga Port T1 60W HPoE，Port T2~T8 PoE(30W) Napajanje DC 48~57V Radna temperatura -40ºC~75ºC | kom | 1 |  |  |
| 8 | Ostali instalacioni materijal | kom | 1 |  |  |
| 9 | Podešavanje, programiranje, korisnička obuka | kom | 1 |  |  |
| 10 | Desktop računar radna stanica | kom | 1 |  |  |
| 11 | Monitor 21.5” | kom | 1 |  |  |
| 3. | Horgoš, server | UKUPNO |  |  |
| 4. | Kanjiža, Narodni park, deo 1 |  |  |  |  |
|  | Objekat kasino |  |  |  |  |
| 1 | 16-kanalni mrežni snimač minimalnih karakteristika: Rezolucija snimanja: 8MP/ 6MP / 5MP / 3MP/ 1080P/UXGA/720P/VGA Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obelezenog prostora Kompresija: H.265/H.264+/H264 Ulazno / izlazni saobraćaj: 160/160Mbps Video/audio izlazi: HDMI/VGA 4K ( 3840X2160/30Hz,1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) Dekodiranje: 2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 4/1, RS-485,1 USB 2.O interfejs,1 USB 3.0 Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta Opšte: Napajanje 12V DC, Radna temperatura -10 ºC ~+55 ºC | kom | 1 |  |  |
| 2 | Hard disk kapaciteta 4 TB, namenjen za upotrebu u video snimačima | kom | 1 |  |  |
| 3 | 2 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera minimalnih karakteristika: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter Interfejsi: 1x RJ45,Slot za Micro SD/SDHC/SDXC karticu do128GB, Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Smart mogućnosti: Detekcija lica, Regija interesa, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konfilikt IP adresa, HDD pun, HDD greška Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N Napajanje i potrošnja: 12V DC, PoE Radna temperatura i nivo zaštite: -30 ºC do +60 ºC, IP67 | kom | 2 |  |  |
| 4 | Nosač kamere sa kutijom za smeštaj kablova | kom | 2 |  |  |
| 5 | Industrijski PoE svič minimalnih karakteristika: 8x10/100/1000Base-T PoE, 4X1000Base-X SFP uplink Standardi: IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE 802.3af, IEEE, 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEC61000-4-5, IEC61000-4-2 IEC61000-4-4 PoE standard 802.3af/at PoE snaga Port T1 60W HPoE，Port T2~T8 PoE(30W) Napajanje DC 48~57V Radna temperatura -40ºC~75ºC | kom | 1 |  |  |
| 6 | Produžni kabel 3m sa 5 utičnih mesta | kom | 1 |  |  |
| 7 | Utičnica za nazidnu montažu | kom | 1 |  |  |
| 8 | Metalni orman 500x700x250mm sa montaznom policom IP65 | kom | 1 |  |  |
|  | STUB 1 (novi drveni stub) |  |  |  |  |
| 9 | 2 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera minimalnih karakteristika: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter Interfejsi: 1x RJ45,Slot za Micro SD/SDHC/SDXC karticu do128GB, Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Smart mogućnosti: Detekcija lica, Regija interesa, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konfilikt IP adresa, HDD pun, HDD greška Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N Napajanje i potrošnja: 12V DC, PoE Radna temperatura i nivo zaštite: -30 ºC do +60 ºC, IP67 | kom | 3 |  |  |
| 10 | Nosač kamere sa kutijom za smeštaj kablova | kom | 3 |  |  |
| 11 | Nosač kamere za montažu na stub sa kutijom za smeštaj kablova. | kom | 3 |  |  |
| 12 | Industrijski PoE svič minimalnih karakteristika: 8x10/100Base-T PoE, 1X1000Base-X SFP uplink, 1X10/100/1000Base-T uplink Standardi: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, EEE802.3 X PoE standard 802.3af/at PoE snaga 44~57V DC , 30W maksimalno po portu, ukupno 150W Napajanje DC 48~57V Radna temperatura -40ºC~75ºC | kom | 1 |  |  |
| 13 | Utičnica za nazidnu montažu | kom | 1 |  |  |
| 14 | Orman 300x300x200 sa montaznom policom IP65 I nosacem za montazu na stub | kom | 1 |  |  |
| 15 | Drveni stub sa potrebnim nosačima kablova, ukupne dužine 7 metara sa ugradnjom | kom | 1 |  |  |
|  | STUB 2 (postojeći stub rasvete) |  |  |  |  |
| 16 | 2 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera minimalnih karakteristika: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter Interfejsi: 1x RJ45,Slot za Micro SD/SDHC/SDXC karticu do128GB, Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Smart mogućnosti: Detekcija lica, Regija interesa, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konfilikt IP adresa, HDD pun, HDD greška Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N Napajanje i potrošnja: 12V DC, PoE Radna temperatura i nivo zaštite: -30 ºC do +60 ºC, IP67 | kom | 3 |  |  |
| 17 | Nosač kamere sa kutijom za smeštaj kablova | kom | 3 |  |  |
| 18 | Nosač kamere za montažu na stub sa kutijom za smeštaj kablova. | kom | 3 |  |  |
| 19 | Eksterni samonoseći SFTP kabl katergorije 5, sa čeličnom žicom | kom | 50 |  |  |
| 20 | Ostali instalacioni materijal | kom | 1 |  |  |
| 21 | Podešavanje sistema I korisnička obuka | kom | 1 |  |  |
|  | OPTIKA (veza CASINO – STUB1) |  |  |  |  |
| 22 | Optički kabal 6 vlakana | met | 200 |  |  |
| 23 | Fiber optic disribution box.waterproof | kom | 2 |  |  |
| 24 | SC-APC / LC-(U)PC | kom | 2 |  |  |
| 25 | PIGTAIL SC/APC 1,5m | kom | 2 |  |  |
| 26 | SC/APC adapter | kom | 2 |  |  |
| 27 | Zavarivanje optičkih vlakana | kom | 2 |  |  |
| 28 | SFP 20 km 1310/1550nm BiDi ! u paru | kom | 1 |  |  |
| 29 | Okiten cev f40 | met | 120 |  |  |
| 30 | Ostali instalacioni materijal | kom | 1 |  |  |
| 31 | Merenje I puštanje u rad | kom | 1 |  |  |
|  | napajanje |  |  |  |  |
| 32 | podzemni kabel 3x2,5 Razvodni orman – Orman Casino | met | 40 |  |  |
| 33 | podzemni kabel 3x2,5 Orman Casino – Orman Stub1 | met | 160 |  |  |
| 34 | Potrebna oprema u razvodnom ormanu I za razvod instalacije, cev za sprovodjenje kabla uz stub i ispod trotoara | kom | 1 |  |  |
| 35 | Iskop rova sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima i vraćanje terena u prvobitno stanje | met | 120 |  |  |
| 36 | Montaža, povezivanje I puštanje u rad | kom | 1 |  |  |
| 4. | Kanjiža, Narodni park, deo 1 | UKUPNO |  |  |
| 5. | Kanjiža, Narodni park, deo 2 |  |  |  |  |
|  | STUB 3/4 (postojeći stub rasvete) |  |  |  |  |
| 1 | 2 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera minimalnih karakteristika: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter Interfejsi: 1x RJ45,Slot za Micro SD/SDHC/SDXC karticu do128GB, Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Smart mogućnosti: Detekcija lica, Regija interesa, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konfilikt IP adresa, HDD pun, HDD greška Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N Napajanje i potrošnja: 12V DC, PoE Radna temperatura i nivo zaštite: -30 ºC do +60 ºC, IP67 | kom | 2 |  |  |
| 2 | Nosač kamere sa kutijom za smeštaj kablova | kom | 2 |  |  |
| 3 | Nosač kamere za montažu na stub sa kutijom za smeštaj kablova. | kom | 2 |  |  |
| 4 | Adapter 220V/12V 2A za napajanje kamera | kom | 2 |  |  |
| 5 | SD kartica 128GB, endurance | kom | 2 |  |  |
| 6 | Orman 300x300x200 sa montaznom policom IP65 I nosacem za montazu na stub | kom | 2 |  |  |
| 7 | Ostali instalacioni materijal | kom | 2 |  |  |
| 8 | Podešavanje, programiranje, korisnička obuka | kom | 2 |  |  |
| 5. | Kanjiža, Narodni park, deo 2 | UKUPNO |  |  |
| 6. | Kanjiža, igralište |  |  |  |  |
|  | postojeći stub |  |  |  |  |
| 1 | 8-kanalni mrežni snimač minimalnih karakteristika: Rezolucija snimanja: 8MP/ 6MP / 5MP / 3MP/ 1080P/UXGA/720P/VGA Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obelezenog prostora Kompresija: H.265/H.264+/H264 Ulazno / izlazni saobraćaj: 80/160Mbps Video/audio izlazi: HDMI/VGA 4K ( 3840X2160/30Hz,1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) Dekodiranje: 2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 4/1, RS-485,1 USB 2.O interfejs,1 USB 3.0 Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta Opšte: Napajanje 12V DC, Radna temperatura -10 ºC ~+55 ºC | kom | 1 |  |  |
| 2 | Hard disk kapaciteta 2 TB, namenjen za upotrebu u video snimačima | kom | 1 |  |  |
| 3 | 2 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera minimalnih karakteristika: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter Interfejsi: 1x RJ45,Slot za Micro SD/SDHC/SDXC karticu do128GB, Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Smart mogućnosti: Detekcija lica, Regija interesa, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konfilikt IP adresa, HDD pun, HDD greška Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N Napajanje i potrošnja: 12V DC, PoE Radna temperatura i nivo zaštite: -30 ºC do +60 ºC, IP67 | kom | 3 |  |  |
| 4 | Nosač kamere sa kutijom za smeštaj kablova | kom | 3 |  |  |
| 5 | Industrijski PoE svič minimalnih karakteristika: 4x10/100Base-T PoE, 1X100Base-X SFP uplink, 1X10/100Base-T uplink Standardi: IEEE802.3 、IEEE802.3u、EEE802.3 X PoE standard 802.3af/at PoE snaga 44~57V DC , 30W maksimalno po portu, ukupno 60W Napajanje DC 48~57V Radna temperatura -40ºC~75ºC | kom | 1 |  |  |
| 6 | Metalni orman 500x500x250mm, sa nosačem za montažu na stub | kom | 1 |  |  |
| 7 | Produžni kabel 3m sa 5 utičnih mesta | kom | 1 |  |  |
| 8 | Ostali instalacioni materijal(kablovi, konektori, spojnice, ostali potrošni materijal) | kom | 1 |  |  |
| 9 | Podešavanje, programiranje, korisnička obuka |  | 1 |  |  |
|  | napajanje |  |  |  |  |
| 10 | podzemni kabel 3x2,5 RO-CS – Orman | met | 40 |  |  |
| 11 | Utičnica za nazidnu montažu | kom | 1 |  |  |
| 12 | Potrebna oprema u razvodnom ormanu I za razvod instalacije, cev za sprovodjenje kabla uz stub i ispod trotoara | kom | 1 |  |  |
| 13 | Iskop rova sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima i vraćanje terena u prvobitno stanje | met | 30 |  |  |
| 14 | Montaža, povezivanje I puštanje u rad | kom | 1 |  |  |
| 6. | Kanjiža, igralište | UKUPNO |  |  |
| 7. | Male Pijace, groblje |  |  |  |  |
|  | novi stub |  |  |  |  |
| 1 | 8-kanalni mrežni snimač minimalnih karakteristika: Rezolucija snimanja: 8MP/ 6MP / 5MP / 3MP/ 1080P/UXGA/720P/VGA Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obelezenog prostora Kompresija: H.265/H.264+/H264 Ulazno / izlazni saobraćaj: 80/160Mbps Video/audio izlazi: HDMI/VGA 4K ( 3840X2160/30Hz,1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) Dekodiranje: 2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 4/1, RS-485,1 USB 2.O interfejs,1 USB 3.0 Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta Opšte: Napajanje 12V DC, Radna temperatura -10 ºC ~+55 ºC | kom | 1 |  |  |
| 2 | Hard disk kapaciteta 2 TB, namenjen za upotrebu u video snimačima | kom | 1 |  |  |
| 3 | 2 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera minimalnih karakteristika: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter Interfejsi: 1x RJ45,Slot za Micro SD/SDHC/SDXC karticu do128GB, Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Smart mogućnosti: Detekcija lica, Regija interesa, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konfilikt IP adresa, HDD pun, HDD greška Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N Napajanje i potrošnja: 12V DC, PoE Radna temperatura i nivo zaštite: -30 ºC do +60 ºC, IP67 | kom | 3 |  |  |
| 4 | DS-1260ZJ | kom | 3 |  |  |
| 5 | Industrijski PoE svič minimalnih karakteristika: 4x10/100Base-T PoE, 1X100Base-X SFP uplink, 1X10/100Base-T uplink Standardi: IEEE802.3 、IEEE802.3u、EEE802.3 X PoE standard 802.3af/at PoE snaga 44~57V DC , 30W maksimalno po portu, ukupno 60W Napajanje DC 48~57V Radna temperatura -40ºC~75ºC | kom | 1 |  |  |
| 6 | Metalni orman 500x500x250mm, sa nosačem za montažu na stub | kom | 1 |  |  |
| 7 | Produžni kabel 3m sa 5 utičnih mesta | kom | 1 |  |  |
| 8 | Drveni stub sa potrebnim nosačima kablova, ukupne dužine 7 metara sa ugradnjom | kom | 1 |  |  |
| 9 | Ostali instalacioni materijal(kablovi, konektori, spojnice, ostali potrošni materijal) | kom | 1 |  |  |
| 10 | Podešavanje, programiranje, korisnička obuka | kom | 1 |  |  |
|  | napajanje |  |  |  |  |
| 11 | podzemni kabel 3x2,5 za orman | met | 30 |  |  |
| 12 | Utičnica za nazidnu montažu | kom | 1 |  |  |
| 13 | Potrebna oprema u razvodnom ormanu I za razvod instalacije, cev za sprovodjenje kabla uz stub i ispod trotoara | kom | 1 |  |  |
| 14 | Iskop rova sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima i vraćanje terena u prvobitno stanje | met | 20 |  |  |
| 15 | Montaža, povezivanje I puštanje u rad | kom | 1 |  |  |
| 7. | Male Pijace, groblje | UKUPNO |  |  |
| REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| 1. | Horgoš, ul. Vojvođanska i Petefi Šandora |  |  |  |  |
| 2. | Horgoš, kružni tok |  |  |  |  |
| 3. | Horgoš, server |  |  |  |  |
| 4. | Kanjiža, Narodni park, deo 1 |  |  |  |  |
| 5. | Kanjiža, Narodni park, deo 2 |  |  |  |  |
| 6. | Kanjiža, igralište |  |  |  |  |
| 7. | Male Pijace, groblje |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:

ПДВ:

УКУПНО СА ПДВ-ОМ:

___________________________

потпис овлашћеног лица

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписију сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене.

- понуђачи наводе јединачне цене без ПДВ-а затим помноже са количином, на крају наводе укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом;

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач__________________________[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке за набавку добара: набавка система за видео надзор,  бр.30/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]у  поступку јавне набавке за набавку добара: набавка система за видео надзор,  бр.30/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Брисана

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

5.) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине , као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона).

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         .                     _____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

XII ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]у поступку јавне набавке за набавку добара: набавка система за видео надзор,  бр.30/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Брисана

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

5.) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине , као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                                              _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

XIII ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ

ИЗЈАВА О МИНИМАЛНИМ КРИТЕРИЈУМИМА У ПОГЛЕДУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА

Самостални/водећи понуђач : ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)

Изјављујем  под кривичном и материјалном одговорношћу да  испоручена  информатичка опрема испуњава минималне критеријуме  ЕЕ , односно  да испуњава најновије ENERGY STAR  критеријуме енергетских својстава који су на снази  на дан покретања поступка јавне набавке и који су објављени на одговарајућој интернет страници на којој се објављују ENERGY STAR  критеријуми енергетских својстава.

____________________________

Потпис одговорног лица понуђача

Дана _____________

модел уговора –

XIV  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР

Закључен између:

Наручиоца: Општина Кањижа

са седиштем у Кањижи, Главни трг 1, ПИБ: 100871672 Матични број: 08141231.

Број рачуна: 840-56640-55 Назив банке: Управе за трезор,

Телефон: 024/ 875-166 Телефакс: 024/873-016

кога заступа: председник Општине Кањижа, Фејстамер Роберт, (у даљем тексту: Наручилац)

и

Понуђача: ................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица и број .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс: ..................................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Понуђач),

Основ уговора:

ЈН број: 30/2020

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Предмет уговора

Члан 1

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Понуђача као најповољнијег понуђача за набавку добара – набавку система за видео надзор, ЈН број 30/2020 Одлуком о додели уговора број __________ од _______2020. године у поступку јавне набавке мале вредности, по позиву за подношење понуда објављеног дана 22. јуна 2020. године на Порталу јавних набавки.

Понуђач наступа самостално.

- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (уколико је заједничка понуда навешће се споразум, којим је прецизирана одговорност сваког понуђача)

- __________________________________________________________________________________________________________________________________________ (уколико понуђач наступа са подизвођачем навешће се назив подизвођача и део предмета са вредношћу послова изражен у динарима, који ће извршити подизвођач).

Члан 2

Предмет овог Уговора је набавка система за видео надзор, ЈН број 30/2020, за потребе Наручиоца у свему према опису предмета јавне набавке из структуре цене која је саставни део овог уговора.

Вредност и одређивање цене

Члан 3.

Укупна цена предмета из члана 2. овог уговора утврђује се на основу дате понуде понуђача број_____________ од дана ___________2020. године и утврђује се у укупном износу од _________________ динара без ПДВ-а, и словима: __________________________________________________________________ (без ПДВ-а), односно ________________  динара са ПДВ-ом и словима: __________________________________________________________________ (са ПДВ-ом).

Укупна цена предмета из члана 2. овог уговора обухвата све пратеће трошкове које је Понуђач имао у реализацији предметне јавне набавке.

Цена из Обрасца понуде и структуре  цена  је фиксна, и не може се мењати.

Рок и начин плаћања

Члан 4.

Наручилац ће вршити плаћање након испоруке и монтирања система за видео надзор у року до 45 дана од дана службеног пријема фактуре и регистрације исте у Централном регистру фактура.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Аванс није дозвољен.

Рок и место испоруке

Члан 5.

Рок за испоруку и монтирање система за видео надзор је 60 дана, рачунајући од дана потписивања овог уговора. Место испоруке је fco. монтирано на наведеним местима монтирања (Хоргош, Кањижа и Мале Пијаце).

Накнада штете

Члан 6.

Ако понуђач не изврши испоруку и монтирање система за видео надзор у уговореном року, дужан је да плати наручиоцу накнаду штете у висини од 0,05% од уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што уговорена казна не може прећи укупно 5 % од уговорене вредности.

Примопредаја система за видео надзор

Члан 7.

Примопредаја се врши записником о примопредаји система видео надзора на лицу места монтирања, након провере функционисања система, ком приликом задужено лице наручиоца и представник понуђача верификује записник својим потписом.

Систем видео надзора мора да испуњава минималне критеријуме ЕЕ, односно да испуњава најновије ENERGY STAR критеријуме енергетских својстава који су на снази на дан покретања поступка јавне набавке  и који су објављени на одговарајућој интернет страници на којој се објављују ENERGY STAR критеријуми енергетских својстава.

Гаранција

Члан 8.

Гарантни рок за квалитет и функционисање система видео надзора је мин. 24 месеци,  а што је евидентно у обрасцу структуре цене.

Понуђач  је дужан да у року од 5 дана на позив Наручиоца отклони све евентуалне грешке и недостатке о свом трошку,  које се уоче приликом испоруке и монтирања и функционисања у гарантном року.

Завршне одредбе

Члан  9.

Измене и допуне  овог уговора могу се вршити сагласношћу уговорних страна у писменој форми у складу са конкурсном документацијом.

Члан  10.

Уговорне стране  могу споразумно  раскинути овај уговор. У споразуму о раскиду уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида.

Члан  11.

Наручилац има право једностраног раскида овог уговора у следећим случајевима:

Ако га понуђач писмено обавести да не може да испуњава уговорне обавезе; ако Понуђач знатно касни са испоруком у односу на договорене рокове; ако Понуђач  испоручи неквалитетну робу.

Члан 12.

У случају спора у вези примене овог уговора потписници исти решавају мирним путем – споразумно, односно призају надлежност стварно надлежног суда.

Члан 13.

Овај уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник задржава по 2 (два) примерка за своје потребе.

Наручилац							             Понуђач

____________________					                  ____________________

Напомена:

- модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора !

XV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси,  непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Кањижа, 24420 Кањижа, Главни трг 1., са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – набавка система за видео надзор, ЈН бр. 30/2020, - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30. јуна 2020. године до 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- попуњен и потписан - Образац понуде из конкурсне документације;

- попуњен и потписан - модел уговора из конкурсне документације

- попуњен и потписан – Образац структуре понуђене цене из конкурсне документације;

- попуњен и потписан  образац - Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом

- попуњен и потписан образац Изјаве о независној понуди из конкурсне документације

- попуњен  и потписан образац Изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом

- Други обавезни обрасци о испуњености додатних услова.

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Кањижа,

24420 Кањижа, Главни трг 1.  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара –  набавка система за видео надзор, ЈН бр. 30/2020, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку   добара – набавка система за видео надзор, ЈН бр. 30/2020, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка система за видео надзор, ЈН бр. 30/2020, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – набавка система за видео надзор, ЈН бр. 30/2020, - НЕ ОТВАРАТИ” .

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач за једну партију може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1 Начин и услови плаћања: Наручилац ће вршити плаћање након испоруке и монтирања система видео надзора у року до 45 дана од дана службеног пријема фактуре и регистрације исте у Централном регистру фактура.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Аванс није дозвољен.

9.2. Захтеви у погледу решавања рекламација и примедби:

Понуђач  је дужан да у року од 5 дана на позив Наручиоца отклони све евентуалне грешке и недостатке о свом трошку,  које се уоче приликом испоруке и монтирања и функционисања у гарантном року.

9.3. Захтев у погледу рока  испоруке и монтирања:

Рок испоруке и монтирања система за видео надзор је након потписивања уговора у року од  60  дана.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

9.5. Захтев у погледу  гарантног рока

Гарантни рок за квалитет и функционисање система видео надзора  је најмање 24 месеци. Опрема мора да испуњава минималне критеријуме енергетске ефикасности (ENERGY STAR).

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви трошкови који се јављају приликом испоруке добара fco. наручилац у Кањижи. (трошкови набавке материјала, транспортни трошкови, трошкови инсталације - сви пратећи трошкови).

Цена је фиксна, и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Нема.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОСНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТИ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ:

-

14.  ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, КАО ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА:

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације, појашњења у вези са припремањем понуде, као и да укаже на недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама, појашњењима или указаним недостацима и неправилностима у конкурсној документацији, одговор  објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације, појашњења и недостаци/ неправилности у конкурсној докуметнации упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама, појашњењима недостацима и неправилностима  конкурсне документације, ЈН бр. 26/2020.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација, појашњења, указивање на недостатке и неправилности конкурсне документације у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17.  Обавештење о роковима и начину доношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1.) тач. 1.)-7.) Закона, као и износом таксе из члана 156. Став 1. Тачка. 1.)-3.) закона и детаљним упутством о потврди из чл. 151 став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да уплата таксе извршена, а која се прилаже уз заштиту права приликом доношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: viglaci@kanjiza.rs, и препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права садржи:

-Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

-Назив и адресу наручиоца

-Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

-Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

-Чињенице и доказе којима се повреде доказују

-Потврду о уплати таксе из члана 156. овог Закона

- Потпис подносиоца

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца,број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.

Ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда такса износи 60.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. тачка 5).